## Slide 1: ULCA基带部分介绍及故障排查分享
西安基带部
张凯敏10117906
2015-11-24

## Slide 2: 目录
一、CA总体介绍
二、ULCA CMAC方案
三、ULCA涉及特性介绍
四、ULCA相关故障排查

## Slide 3: 一、CA总体介绍
载波聚合(Component Carrier)，即将多个连续或者非连续的分量载波聚合成一个更大带宽的载波，从而满足LTE-A的带宽需求，解决了运营商频谱不连续的问题，同时UE也可获取更高的峰值速率和吞吐量
为了保持与LTE良好的兼容性，每个分量载波带宽为LTE现有带宽，同时每个分量载波都能够兼容LTE
支持上下性对称载波聚合和非对称载波聚合（TDD+FDD,TDD不同子帧配比间）
参与聚合的载波可以是连续的，可以是非连续的，各个载波可以位于同一频段，也可以位于不同频段

## Slide 4: 一、CA总体介绍
载波聚合可以分为3类：带内连续载波聚合(Intra-Band，Contiguous)、带内非连续载波聚合(Intra-Band，Non-contiguous)、带外非连续载波聚合(Inter-Band，Non-Contiguous)
带内连续载波聚合
带内非连续载波聚合
带外非连续载波聚合

## Slide 5: 一、CA总体介绍

## Slide 6: 一、CA总体介绍
在载波聚合中，对每个UE分别定义了主服务小区（Primary cell,PCC, Primary Component Carrier）和辅服务小区（Secondary cell）。每个UE仅有一个主服务小区，而根据UE的聚合能力和业务需求配置不同个数的辅服务小区个数。
Pcell: UE发起随机接入建立RRC连接的小区提供UE的安全输入参数 (ECGI, PCI 和 EARFCN)、提供UE的NAS移动性信息(TAI)，也就是接入过程都只在PCC上
Scell : 可配置1个或多个最多4个；UL 与DL可以不对称，如DL 3 CC+UL2CC
载波聚合中，为了保持良好的后向兼容性，每个载波都发送各自的广播信息
Pcell上系统信息的接收和变更跟Rel-8/9相同
Scell上若UE周期性地监听每一个聚合小区，将增加UE的耗电量，考虑到系统信息的更新过程不常发生，对于SCC上的系统信息接收和变更通过PCC上的RRC信令来完成，UE不需要直接从辅小区上获取系统信息

## Slide 7: 一、CA总体介绍——V3.3版本限制
1、不支持PUCCH/PUSCH同传；
2、不支持多TA；
3、不支持跨载波调度；
4、不支持type2的扩展PHR处理；
5、不支持FDD+TDD和不同子帧配比的TDD上行载波聚合；
6、不支持非周期CQI在SCC反馈（基站不会在SCC的DCI0中使能AperoidCQI）

## Slide 8: 一、CA总体介绍——V3.3版本限制
7、不支持单独ULCA载波聚合（可以DL2CC+UL1CC、DL2CC+UL2CC、DL3CC+UL2CC，不支持DL1CC+UL2CC）
协议36.300第5.5节

## Slide 9: 二、ULCA CMAC方案——信息流

## Slide 10: 二、ULCA CMAC方案——调度时序
1、ULCA各载波独立调度；
2、调度时序与普通小区一样；
3、PCC、SCC各自独立MAC实例维护；
4、右图为TDD 子帧配比2下子帧7pusch的调度时序；

## Slide 11: 三、ULCA涉及特性介绍——ULCA激活去激活策略
1、ULCA激活条件：三个条件是“与”的关系
（SingleRBSinr大于激活门限）
&&（PCC的RB利用率>激活门限）
&&（SCC的RB利用率<激活门限）
&& （GBR or AMBR不满足/上行业务拥塞）
&& （无LCG1业务/volte不进行ulca）
2、ULCA去激活条件：三个条件是“或”的关系
（SingleRBSinr小于去激活门限）
|| ((PCC的RB利用率<去激活门限) &&（SCC的RB利用率<去激活门限))
||（mcs<去激活门限）
||（AMBR/GBR已满足/上行稀疏）

## Slide 12: 三、ULCA涉及特性介绍——与DL激活去激活策略交互

## Slide 13: 三、ULCA涉及特性介绍——隐式去激活
为了UE节省功率，在SCC无调度时尽快去激活，添加了隐式去激活
有各自SCC的DLCMAC维护此定时器；SCC有UL/DL调度时，ReStartTimer
发现定时器超时后，SCC的DLCMAC  PCC的DLCMACPCC的ULCMAC发 去激活命令,ULCMAC去激活

## Slide 14: 三、ULCA涉及特性介绍——ExtPHR
extPHR使能信令见信令截图，高通终端要求必须使能extPHR，否则会重配失败
NormalPHR是只能上报1个小区的PHR信息，而且没有携带Pcmax信息
extPHR中会上报同一子帧所有CC的PHR和Pcmax信息；若某CC此子帧无调度，则按照1RB计算PHR上报
PUCCH/PUSCH同传不使能时，无type2 extPHR

## Slide 15: 三、ULCA涉及特性介绍——激活去激活MACCE
是一个下行MACCE
对应bit为1表示激活
C1表示SCCIndex（空口配置中）为1，表示激活此载波
由DLCMAC生成并下发

## Slide 16: 三、ULCA涉及特性介绍——BSR分发时机
ULCA只对LCG2/3做载波聚合
BSR只有在SCC激活时候才会分配
BSR分发时机：
激活去激活周期判断点
PCC收到SCC调度结果后，马上重新分配BSR然后分发
收到BSR上报
GBR/nGBR流控窗不为0
GBR/nGBR流控窗重新初始时
DRX从sleep到active

## Slide 17: 三、ULCA涉及特性介绍——BSR分配策略
BSR_pcc=AllBSR*SE_pcc*M_pcc/(SE_pcc*M_pcc+SE_scc*M_scc)
BSR_pcc=AllBSR*SE_scc*M_scc/(SE_pcc*M_pcc+SE_scc*M_scc)
其中：
SE_pcc/SE_scc为PCC/SCC的频谱效率，由PCC/SCC宽带sinr查表得出
M_pcc/M_scc是用extPHR上报的PCC/SCC的Pcmax作为最大发射功率的功率受限点的M0，公式如下：

## Slide 18: 三、ULCA涉及特性介绍——功控与功率分配
功控沿用普通小区方案
在SCC的PHR获取和Pcmax适配extPHR处理
在PHR折算时，对Pcmax和分配后Pcmax做了补偿
功率分配至采用bsr分配比例把23dbm分配成2份（只考虑了2CC），再与上报的pcmax做了一些削顶处理，确保不超过23dbm

## Slide 19: 三、ULCA涉及特性介绍——AN/PeroidCQI反馈
PCC调度 | SCC1调度 | SCC2调度 | AN/PeroidCQI反馈位置
无PUSCH | 无PUSCH | 无PUSCH | PCC PUCCH
有PUSCH | 无PUSCH | 无PUSCH | PCC PUSCH
有PUSCH | 有PUSCH | 有PUSCH | PCC PUSCH
无PUSCH | 有PUSCH | 有PUSCH | SCC1 PUSCH
无PUSCH | 无PUSCH | 有PUSCH | SCC2 PUSCH
不使能PUCCH和PUSCH同传时
使能PUCCH和PUSCH同传时
目前不支持，可参考协议36213的10.1节

## Slide 20: 三、ULCA涉及特性介绍——AN/PeroidCQI/RI反馈
周期CQI/RI配置，当前代码要求RRM配置的PCC和SCC必须配置为不同子帧；
协议无此限制，协议规定撞一起时，上报PCC的CSI；
AN反馈中涉及的PUCCHFormat1bCS和Format3反馈方式原始bit计算，此文档不涉及，参考DLCA介绍文档
上页反馈方式，对这两种反馈方式通用
此部分内容参考协议36213的7.2.2，7.3，10.1

## Slide 21: 三、ULCA涉及特性介绍——AperoidCSI上报
DCI0/4字段中“CSI request”字段用来指示此调度是否上报AperoidCSI
DLCA使能，且当前DCI在UE专用搜索空间，字段长度为2bit
另外2种情况，字段长度也是2bit，详见36.212的5.3.3.1.1
其他情况为1bit
CA使能下， CSI request代码中处理
此部分详见36.213的7.2.1
值为2、3的36.331的aperiodicCSI-Trigger字段注释
Value of CSI request field | Description
'00' | No aperiodic CSI report is triggered
'01' | Aperiodic CSI report is triggered for serving cell ，PCC
'10' | Aperiodic CSI report is triggered for a 1st set of serving cells configured by higher layers，SCC
'11' | Aperiodic CSI report is triggered for a 2nd set of serving cells configured by higher layers

## Slide 22: 三、ULCA涉及特性介绍——SRS配置
此处沿用普通小区处理
唯一不同之处是，RRM给同一UE的PCC和SCC分配SRS资源时，在时域上错开，及不能码分和梳分
这样是避免SRS做功率压缩，在SRS测量折算时处理简单些

## Slide 23: 三、ULCA涉及特性介绍——Qos
ULCA使能时，同样保证Gbr和nGbr
由于Rnlu只有PCC上才有实例，MAC的Qos处理统一在PCC上维护，沿用普通小区Qos；
SCC的流控窗，不维护，无Rnlu流量统计到SCC；
ULCA的公平调度和差异化调度也在PCC的Qos实现；

## Slide 24: 三、ULCA涉及特性介绍——ULCA相关的网管配置1

## Slide 25: 三、ULCA涉及特性介绍——ULCA相关的网管配置2

## Slide 26: 四、ULCA相关故障排查——ULCA接入SCC的Rnlc_BB_UeCfg

## Slide 27: 四、ULCA相关故障排查——ULCA接入PCC的Rnlc_BB_UeCfg

## Slide 28: 四、ULCA相关故障排查——ULCA接入添加SCC的空口信令

## Slide 29: 四、ULCA相关故障排查——激活去激活相关
找到PCC对应小区，在DSP监控工具3/5/7core中输入gatULCellSchdStat[CellIdx]. wPhyCellId，按照PCI找到载波聚合的小区
查看gatULCellSchdStat[CellIdx]. dwActUeNum是否为接入的UE个数，记为N
然后查找gatULCellSchdStat[CellIdx]. atUeIdxAndUeGidInfo[0~(N-1)]. wUeIdx
查看gatULCAUEInst[wUeIdx]. ucULCAEnable为1表示此UE是一个ULCA使能的UE
gatULCAUEInst[wUeIdx]. ucCCType为0表示为PCC；为1表示为SCC
查看gatULCAUEInst[wUeIdx]. atCAUELocation[0]. ucCASTATE和ucUeCaStatu都为3，表示SCC已经激活；否则SCC未激活
设置gucULCAPrintFlag=1； gaucModuleLogEnable[5]=1，打印ULCA模块Log
在Log中可对照ULCA_ProcSccActDeact()分析关于激活去激活的问题
或者抓取ULCMAC的一级Log和ULCA Log发给研发协助分析

## Slide 30: 四、ULCA相关故障排查——故障排查手册